PRESSEMITTEILUNG

Schnelle Netzbindung

Mehr Effizienz durch parallel absenkbaren Schneidwerksboden

09.06.2016, Soest, Deutschland

Die neue variable Rundballenpresse Vicon RV 5220 sorgt für hohe Tagesleistungen durch ihre schnelle Netzbindung. Über den parallel absenkbaren Schneidwerksboden sind Blockaden immer schnell beseitigt.

Zur aktuellen Saison stellte Vicon die überarbeitete variable Rundballenpressen Serie RV 5000 vor. Einzigartig ist die weiterentwickelte Vicon PowerBind-Netzbindung des Herstellers. Damit werden die Ballen in Rekord-Zeit gebunden. Dazu kommt noch ein parallel absenkbarer Schneidwerksboden um schnell Blockaden zu beseitigen. Zur Vereinfachung der Bedienung ist die Intelligent Density 3D-Anwendung im Bedienmenü mit drei vorprogrammierten Einstellungen für Stroh, Heu und Silage ergänzt worden. Zusätzlich gibt es weitere Detailverbesserungen an der Maschine.

Express-Bindung

„Minimale Stillstandzeiten und somit hohe Flächenleistung schafft unsere überarbeitete RV 5000er Pressenbaureihe mit der patentierten Vicon PowerBind-Netzbindung. Bei dem System hält ein Zuführarm das Netz aktiv fest und führt es zum Binden in die Ballenkammer ein. Gerade unter schwierigen Erntebedingungen haben wir so eine zuverlässige und korrekte Netzzuführung. So gewinnen wir wertvolle Zeit zur Steigerung der Tagesleistung“, erklärt Christian Schmidt, verantwortlicher Produktmanager Pressen, Wickler und Ladewagen bei der Kverneland Group Deutschland, das Bindesystem.

Ein Nebeneffekt der neuen Bindung: Die Netzrollen sitzen auf einer niedrigen Höhe. Zum Austausch einer Rolle ist einfach der Netzrollenhalter auszuschwenken und die neue Rolle auf einer angenehmen Arbeitshöhe ohne Anstrengungen einzusetzen.

Zur weiteren Effizienzsteigerung trägt der patentierte, parallel absenkbare Schneidwerksboden bei. Treten beispielsweise Blockaden auf, wird im vorderen Bereich des Einzugskanals mehr Raum freigegeben.

Immer die perfekte Ballendichte

Die Einstellung und Auswahl der korrekten Ballendichte ist entscheidend für eine gute Ballenqualität. Dies gilt besonders dann, wenn die Presse während der gesamten Saison in verschiedenen Erntegütern, wie Stroh, Heu und Silage, eingesetzt wird. Dann muss der Pressdruck dem jeweiligen Erntegut angepasst werden. Deshalb stellt die neue Intelligent Density 3D-Anwendung drei vorkonfigurierte Ballendichten (für Stroh, Heu und Silage) im Bedienungsmenü zur Verfügung. Dies vereinfacht den Wechsel zwischen den einzelnen Erntegütern und vermindert das Risiko von Fehlbedienungen. Jedoch ist es immer noch möglich, die Ballendichte in drei separate Zonen einzustellen. Es muss lediglich der Ballendurchmesser und gewünschte Pressdruck für die Einsatzbedingungen in der Bedieneinheit vorgewählt werden. Eine effiziente Einheit aus Ballenpresse und Wickler bilden die RV 5216 und  RV 5220 in der FlexiWrap Ausführung.

326 Wörter, 2.216 Zeichen, 2.536 Zeichen mit Leerzeichen

***

Die Kverneland Group ist eines der führenden internationalen Unternehmen in der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Landmaschinen. Innovativ und stets auf dem neuesten Stand der Technik bieten wir dem Landwirt, Lohnunternehmer und Händler eine einzigartig breite und hochwertige Produktpalette. Das Lieferprogramm der Kverneland Group umfasst Produkte für die Bereiche Bodenbearbeitung, Sätechnik, Pflanzenschutz, Düngung, Gülletechnik, Futterernte- und Grünlandtechnik sowie elektronische Lösungen für landwirtschaftliche Traktoren und Maschinen. Mehr Informationen über die Kverneland Group auf www.kvernelandgroup.de.

- ENDE -

Hochauflösende Bilder zum Download gibt es hier:

Download RV 5220

Download RV 5220 Tellus

Download PowerBind Netzbindung

Download Intelligent Density 3D

Für nähere Informationen:

Christian Schmidt

Produktmanager Pressen, Wickler und Ladewagen

Kverneland Group Deutschland GmbH

Tel.: +49 170 7735 980

E-Mail: christian.schmidt@kvernelandgroup.com

| Visit our Web Site | Like us on Facebook | Follow us on Twitter | Watch us on YouTube |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | KvernelandGroup iMFarming |  | @KvernelandGroup @iM_Farming |  | kvernelandgrp |